- 如下图所示35kV电网，图中阻抗是按37kV归算的有名值，AB线最大负荷9MW，，自启动系数。各段保护可靠系数均取1.2，电流继电器返回系数为0.9，变压器负荷各自保护的动作时间为1s。计算AB线三段电流保护的整定值，并校验灵敏系数。

- 如图220kV网络，对开关1处配置的三段式零序电流保护（不考虑非全相运行状态时系统发生振荡的情况）进行整定计算定值、动作时间并校验灵敏度。（K’rel=K’ ’rel=K’ ’ ’rel=1.2，零序最大不平衡电流的计算系数设为0.1。C母线三段零序电流保护动作时间为1秒）。

# Text boxes

A

B

C

S

S

2

1

X1=15Ω

X0=12Ω

X1=40Ω

X0=115Ω

X1=30Ω

X0=100Ω

X1=25Ω

X0=17Ω

220kV